## Slide 1: 計算機組み立ての苦労
北海道大学理学院宇宙理学専攻
修士課程2年 石田百合乃

## Slide 2
計算機を組み立てた経緯
計算機を組み立てた経緯
自分のノートパソコンの性能があまりよくなく、ロード時間がかなり長い
使っていた環境：jupyter notebook
プログラミング言語：python
研究を効率化するためにも計算機を買ってもらうことに
自分で計算機を組み立てた方が安く性能のよいマシンを買える
パーツを買って計算機を組み立てよう！

## Slide 3: 計算機1台目：ichigo
スペック（ichigo）
CPU : Intel Corei9-10900K
マザーボード： ASUS ROG STRIX Z490-F
メモリ : TEAM 32GB×4
HDD : Western Digital 4TB
SSD : SAMSUNG 500GB
グラフィックボード : ELSA GeForce RTX3070
CPUクーラー（水冷）： COOLER MASTER 120mmファン×2
電源 : Corsair RM1000x
PCケース : COOLER MASTER ミドルタワー型PCケース

## Slide 4: 計算機2台目：choco
スペック（choco）
CPU :AMD Ryzen 9 5950X
マザーボード：ASRock X570 Steel Legend
メモリ : TEAM 32GB×4
HDD : SEAGATE 4TB
SSD : SAMSUNG 500GB
グラフィックボード : 玄人志向 GTX1660SP
CPUクーラー（水冷）： COOLER MASTER 120mmファン×2
電源 : Corsair RM1000x
PCケース : Sharkoon ミドルタワー型PCケース

## Slide 5: 組み立て方法
組み立て方法
PCケースに電源ボックスを取り付ける
PCケースにマザーボードを取り付ける
マザーボードにCPU・メモリを取り付ける
マザーボードにSSDを取り付ける
マザーボードにグラフィックボードを取り付ける
CPUクーラーを取り付ける
HDDを取り付ける
各種ケーブルをつなぐ

## Slide 6: 組み立て方法
組み立て方法
PCケースに電源ボックスを取り付ける
② PCケースにマザーボードを取り付ける
電源ボックス
マザーボード

## Slide 7: 組み立て方法
組み立て方法
③ マザーボードにCPU・メモリを取り付ける
CPU
メモリ

## Slide 8: 組み立て方法
組み立て方法
④ マザーボードにSSDを取り付ける
SSD
⑤ マザーボードにグラフィックボードを取り付ける
グラフィックボード

## Slide 9: 組み立て方法
組み立て方法
⑥ CPUクーラーを取り付ける
CPUクーラー
⑦ HDDを取り付ける
HDD

## Slide 10: 大変だったポイント
大変だったポイント
CPUクーラーのファン取り付け（ichigo,choco）
グラフィックボードのエラー（ichigo）
BIOSの画面が出ない（ichigo）
CPUのエラー（choco）
ケースの電源ボタンで電源が切れない（choco）

## Slide 11: 大変だったポイント
大変だったポイント
CPUクーラーのファン取り付け（ichigo,choco）
グラフィックボードのエラー（ichigo）
BIOSの画面が出ない（ichigo）
CPUのエラー（choco）
ケースの電源ボタンで電源が切れない（choco）

## Slide 12: 大変だったポイント
Ichigoの組み立て時トラブル
CPUクーラーのファン取り付け（ichigo,choco）
本来取り付けたかった場所

## Slide 13: 大変だったポイント
Ichigoの組み立て時トラブル
CPUクーラーのファン取り付け（ichigo,choco）
メモリに阻まれ断念

## Slide 14: 大変だったポイント
Ichigoの組み立て時トラブル
CPUクーラーのファン取り付け（ichigo,choco）
ケースの上に無理やり固定し、カバーで隠す

## Slide 15: 大変だったポイント
Ichigoの組み立て時トラブル
2. グラフィックボードのエラー（ichigo）

## Slide 16: 大変だったポイント
Ichigoの組み立て時トラブル
2. グラフィックボードのエラー（ichigo）
Q LED
VGA(WHITE)
BOOT(YERROW GREEN)
DRAM(YERROW)
CPU(RED)
このランプが光っていた

## Slide 17: 大変だったポイント
Ichigoの組み立て時トラブル
2. グラフィックボードのエラー（ichigo）
対処するために行ったこと
電源ユニット、SSD、CPUおよびCPUファン、メインメモリ、
マザーボードの最小構成で起動
→しかし、グラフィックボードのエラーが消えない
数日後に電源を入れなおすとなぜかエラー無く起動

## Slide 18: 大変だったポイント
Ichigoの組み立て時トラブル
3. BIOSの画面が出ない（ichigo）
原因
ディスプレイとグラフィックボードをVGAケーブルでつな
いでいた
HDMIケーブルでつなぐことで対応できた

## Slide 19: 大変だったポイント
大変だったポイント
CPUクーラーのファン取り付け（ichigo,choco）
グラフィックボードのエラー（ichigo）
BIOSの画面が出ない（ichigo）
CPUのエラー（choco）
ケースの電源ボタンで電源が切れない（choco）

## Slide 20: 大変だったポイント
chocoの組み立て時トラブル
CPUクーラーのファン取り付け（ichigo,choco）
本来取り付けたかった場所
しかしichigo同様メモリとマザーボードに阻まれる

## Slide 21: 大変だったポイント
chocoの組み立て時トラブル
CPUクーラーのファン取り付け（ichigo,choco）
ここに取り付けることに

## Slide 22: 大変だったポイント
chocoの組み立て時トラブル
CPUクーラーのファン取り付け（ichigo,choco）
chocoのケースは外側からファンが3つ見える構造
しかし、CPUクーラー付属のファンは2つだけ
→ケースファンを代用
専用のファンでは無い為内部が高温に
→泣く泣く2つだけファンを交換

## Slide 23: 大変だったポイント
chocoの組み立て時トラブル
4. CPUのエラー（choco）
CPUとDRAMのランプが光り、電源がつかない

## Slide 24: 大変だったポイント
chocoの組み立て時トラブル
4. CPUのエラー（choco）
対処するために行ったこと
メモリの差し直し、CPUおよびCPUクーラーの取り付け 直し、グラフィックボードの取り付け直し
→しかしエラーは消えない
購入先の業者さんにみてもらったところ、メモリを何度か奥までさしなおすことで対応できたとのこと

## Slide 25: 大変だったポイント
chocoの組み立て時トラブル
5. ケースの電源ボタンで電源が切れない（choco）
ケースの電源ボタンで電源を付けることはできるが、消すことができない
ケースとマザーボードにつながっているコードを指しなおしてみるが解決せず
数日後もう一度やってみるとなぜか解決していた

## Slide 26: まとめ
まとめ
計算機の組み立てに失敗はつきもの
上手くいかないときは・・・
・ まずは正しいところに正しいものがささっているかを確認
・ 最小構成（電源ユニット、SSD、CPU、CPUファン、メインメモリ、マ ザーボード）で起動してみる
・ メモリをさしなおしてみると解決することも
・ マザーボードのエラーランプが点灯していたら対象の
パーツを取り付けなおしてみる
・ 放置してみるのも1つの手？